## Slide 1: CYBERTECH 2022
Taller 05:
Control
#CYBERTECH2022

## Slide 2
ÍNDICE
#CYBERTECH2022
¿Cómo le digo a mi robot que no se choque contra las paredes del laberinto?
¿Cómo convencerle de que la línea negra es lo que tiene que seguir?
La lógica de control es lo que nos ayuda a relacionar las lecturas de los sensores con la tensión que aplicamos a los motores

## Slide 3
#CYBERTECH2020
ENTRADAS
Sensores de línea o distancia
CONTROL
SALIDAS
Motores y ruedas
#CYBERTECH2022

## Slide 4
CONTROL
#CYBERTECH2020
REGULADOR
SENSOR
SISTEMA
#CYBERTECH2022

## Slide 5
CONTROL
#CYBERTECH2020
LÓGICA
#CYBERTECH2022

## Slide 6
4 Sensores de línea (QRE1113)
Pines
A2, A3, A4, A5
#CYBERTECH2022

## Slide 7
4 Sensores de distancia (SFH4545)
Pines emisores
2, 3, 4, 5
Pines receptores
A0, A1, A6, A7
#CYBERTECH2022

## Slide 8
2 Motores (micrometal)
Pines de dirección
8, 11, 13, 12
Pines de velocidad
9, 10
⚠⚠Para que se muevan los motores hay que quitar el USB!!! ⚠⚠
#CYBERTECH2022

## Slide 9
Seguir la línea
#CYBERTECH2022
Notes: Diapo util

## Slide 10: MACROS
#define RXD 0
#define TXD 1
#define LED_L 2
#define LED_LF 3
#define LED_RF 4
#define LED_R 5
#define QTR 6
#define BUZZ 7
#define AIN1 8
#define PWMA 9
#define PWMB 10
#define AIN2 11
#define BIN2 12
#define BIN1 13
#define RECV_L A0
#define RECV_LF A1
#define QRE1 A2
#define QRE2 A3
#define QRE3 A4
#define QRE4 A5
#define RECV_RF A6
#define RECV_R A7
Crear en la carpeta de proyecto un fichero llamado “Browsers.h”. Este fichero contendrá todas las macros con la definición de pines del robot.
Para utilizar las macros de nuestra librería, habrá que escribir en el programa principal la siguiente instrucción:
#include “Browsers.h”
#CYBERTECH2022

## Slide 11
Leer sensores de línea
A2
A3
A4
A5
#include “Browsers.h”
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(QRE1, INPUT);
pinMode(QRE2, INPUT);
pinMode(QRE3, INPUT);
pinMode(QRE4, INPUT);
pinMode(QTR, OUTPUT);
digitalWrite(QTR, HIGH);
}
void loop() {
Serial.println("R: " + String(analogRead(QRE1)) + "\t CR: " + String(analogRead(QRE2)) + "\t CL: " + String(analogRead(QRE3)) + "\t L: " + String(analogRead(QRE4)));
}
#CYBERTECH2022

## Slide 12
Recordatorio:
Mover motores
Motor Izquierdo | 
AIN1 | 8
AIN2 | 11
PWMA | 9
Motor Derecho | 
BIN1 | 13
BIN2 | 12
PWMB | 10
#include “Browsers.h”
void setup() {
pinMode(AIN1, OUTPUT);
pinMode(AIN2, OUTPUT);
pinMode(PWMA, OUTPUT);
digitalWrite(AIN1, HIGH);
digitalWrite(AIN2, LOW);
analogWrite(PWMA, 100);
}
void loop() {}
Ejemplo: mover el motor izquierdo
#CYBERTECH2022

## Slide 13
Control todo o nada
¿Dónde está la línea?
¿Dónde está la línea?
Izquierda
Girar hacia la izquierda
Derecha
Girar hacia la derecha
#CYBERTECH2022

## Slide 14
Control todo o nada
1 - Leer sensores
2 - Consideramos sensores de un lado positivos (derecha) y los del otro negativos (izquierda)
3 - Sumamos todo
4 - Comparamos con 0
Si el resultado es > 0, la línea está a la derecha
Si el resultado es < 0, la línea está a la izquierda
#CYBERTECH2022

## Slide 15
#include “Browsers.h”
void setup(){
pinMode(QTR, OUTPUT);
digitalWrite(QTR, HIGH);
//Completad vosotros…
}
void loop() {
int error = analogRead(QRE1) + analogRead(QRE2) - analogRead(QRE3) - analogRead(QRE4);
if (error > 0) {
analogWrite(PWMA, 30);
analogWrite(PWMB, 0);
} else{
analogWrite(PWMA, 0);
analogWrite(PWMB, 30);
}
}
¡¡Muy sencillo!!
Control muy brusco
Control todo o nada
#CYBERTECH2022

## Slide 16
Sensores de distancia
int readSensor(int pos, int led){
int ambient = analogRead(pos);
digitalWrite(led, HIGH);
delayMicroseconds(60);
sensor = analogRead(pos) - ambient;
digitalWrite(led, LOW);
delayMicroseconds(20);
if (sensor > 2000) sensor = 0;
return sensor;
}
En este robot usad esta función para usar los sensores de distancia
Posición | Emisores | Receptores
Izquierda | 2 | A0
Centro-Izquierda | 3 | A1
Centro-Derecha | 4 | A6
Derecha | 5 | A7
int lectura = readSensor(RECV_L, LED_L);
Emisor
Receptor
#CYBERTECH2022

## Slide 17
Sensores de distancia
¡¡¡No es lineal!!!
PARED
#CYBERTECH2022
L = a· X^b

## Slide 18
#include “Browsers.h”
void setup(){//Completad vosotros…}
void loop() {
int sensor;
sensor = readSensor(RECV_L, 2);
Serial.println("L: ");
Serial.println(sensor);
sensor = readSensor(RECV_LF, 3);
Serial.println("\tLF: ");
Serial.println(sensor);
sensor = readSensor(RECV_RF, 4);
Serial.println("\tRF: ");
Serial.println(sensor);
sensor = readSensor(RECV_R, 4);
Serial.println("\tR: ");
Serial.println(sensor);
}
Sensores de distancia
#CYBERTECH2022

## Slide 19
Seguir una pared
Referencia
Pared
Error:
Cómo de lejos estamos de nuestro objetivo
P.e.: Sensor mide 300
#CYBERTECH2022

## Slide 20
Seguir una pared
Referencia
Pared
#include “Browsers.h”
void setup(){
//Completad pinModes…
}
void loop() {
int error = readSensor(RECV_L, 2) - 300;
if (error > 0) {
analogWrite(PWMA, 30);
analogWrite(PWMB, 0);
} else {
analogWrite(PWMA, 0);
analogWrite(PWMB, 30);
}
}
Medida sensor
#CYBERTECH2022

## Slide 21
Siguelíneas: Control P
Poco error
Poca respuesta
Mucho error
Mucha respuesta
#CYBERTECH2022

## Slide 22
Siguelíneas: Control P
Antes: Todo o nada
2 sensores
Ahora: Contínuo
Antes: Todo o nada
4 sensores
#CYBERTECH2022

## Slide 23
Suma ponderada
Ki => 1 2 3 4
#CYBERTECH2022

## Slide 24
Suma ponderada: ejemplos
Si – 0 0 1 0
Ki – 1 2 3 4
Posición = 3
Si – 1 1 0 0
Ki – 1 2 3 4
Posición = 1,5
#CYBERTECH2022

## Slide 25
Suma ponderada: ejemplos
Si – 0 200 1000 0
Ki – 1 2 3 4
Posición = 2,83
Ki – 1 2 3 4
Posición = 1,62
Si – 400 650 0 0
Más precisión!!!
#CYBERTECH2022

## Slide 26
Suma ponderada: ejemplos
Ki – 1 2 3 4
Posición = 1,62
Si – 400 650 0 0
#CYBERTECH2022

## Slide 27
Suma ponderada: ejemplos
PWMA
PWMB
PWM_base
PWMB
PWMA
PWM_diff
PWM_diff
PWMB = PWM_base + PWM_diff
PWMA = PWM_base - PWM_diff
#CYBERTECH2022

## Slide 28
Suma ponderada: ejemplos
PWMA
PWMB
PWM_base
PWMB
PWMA
PWM_diff
PWM_diff
PWMB = PWM_base + PWM_diff
PWMA = PWM_base - PWM_diff
#CYBERTECH2022

## Slide 29
Suma ponderada: ejemplos
Y PWM_diff es proporcional al error!!!
PWM_diff = kp * error
Kp ajusta cuanto corrige
#CYBERTECH2022

## Slide 30
Seguir una pared
Distancia objetivo
Distancia actual
Pared
Error
Error:
Cómo de lejos estamos de nuestro objetivo
#CYBERTECH2022

## Slide 31
Seguir una pared:
Control P
No es lo mismo si estoy muy cerca de mi objetivo que si estoy muy lejos
Pared
Pared
Tengo que girar un poquito
Tengo que girar mucho
Necesitamos un control más suave
#CYBERTECH2022

## Slide 32
Seguir una pared:
Control P
COMPETICIÓN!!!!
#CYBERTECH2022

## Slide 33
Extras: PD
Añade una acción derivativa al control P.
Consiste en usar un error anterior y compararlo con el actual.
Hace que el control sea mas suave.
Problemas:
Mayor dificultad de código.
Si se ajusta mal la constante derivativa “vibra” el robot.
PWM_diff = kp * error + kd * (error – errorAnterior)
#CYBERTECH2022

## Slide 34
Extras: PID
Añade una acción integral al control PD.
Sirve para eliminar errores persistentes
Consiste en sumar el error acumulado.
Problemas:
Complica aun más el código
Da problemas de overflow
No es fácil ajustar la constante de integración.
No aporta una mejora significativa
NO MERECE LA PENA en Cybertech
#CYBERTECH2022

## Slide 35
Extras: Sensores
Tened cuidado con la luz, los sensores infrarrojos son muy sensibles
Los sensores de línea adelantados y cerca del suelo
Los sensores de distancia cubiertos con un toldo/sombrilla para evitar interferencias
Librería QTRSensors, muy útil para el sensor de línea (calibrar, número de sensores, pesos…)
Sensores ultrasonidos, pueden ir bien, pero también pueden tener interferencias.
#CYBERTECH2022

## Slide 36: ¡¡Muchas Gracias a todos!!
¿Alguna pregunta?
¡¡Nos vemos en el Primer Checkpoint el 21 de Febrero!!
#CYBERTECH2022
Notes: Cambiar